## Slide 1: Netzwerktechnisches Abschlussprojekt
ITP 4. Klasse

## Slide 2
AON
LiWeSt
Haus A (1200 ports)
WWW
Haus B (800 ports)
Haus C (800 ports)
Aufgabenbeschreibung:
1.) Projektplanung
2.) IP Adressplan erstellen und umsetzen
3.) ACL Listen integrieren
4.) Dokumentation
Serielle Verbindungen 1 Gbit/s
1 GBaseT
1 GBaseT
1 GBaseT
100
Edge
Edge
Edge
204.13.55.67/24
199.3.156.12/24
Transfernetze im Bereich 172.17.2.64/26
Firmennetze im Bereich 10.10.0.0/16
Firmennetze im Bereich 10.10.0.0/16
Firmennetze im Bereich 10.10.0.0/16
Cisco 2911
Cisco Catalyst 2960
Cisco Catalyst 2960
Cisco Catalyst 2960
FileServer (Private IP)
FileServer (Private IP)
WebServer (Public IP)
Cisco 1841
Cisco 1841
Cisco 2911
Cisco 2911
100BaseT
100BaseT

## Slide 3: Vergabe der IP-Adressen und Routing
Es steht das Netz 10.10.0.0 255.255.0.0 für die Adressierung der lokalen Netzwerke zur Verfügung.
Unterteile das Netz so, dass für jedes Gebäude ausreichend Adressen vorhanden sind. Verwende dazu VLSM.
Die Transfernetze sind so sparsam wie möglich auszulegen.
Die Router sollen über RIPv2 die beste Route selbständig berechnen.
Die einzelnen LANs der Router (Haus A bis C) sind mit NAT anzubinden.
In jedem LAN ist ein Server zu konfigurieren (Linux oder Windows), dieser benötigt eine fixe IP (privat oder öffentlich). Über NAT Einträge sollen die Server auch aus den anderen Netzen erreichbar sein.
Teste die Konfiguration (ping und Webzugriff von allen Netzen)
speichere die Konfiguration
dokumentiere die Konfiguration und Testergebnisse

## Slide 4: ACLs
Erstelle an den Routern entsprechende ACLs:
  Webserver A soll vom Internet und aus allen lokalen Netzen erreichbar sein
  Fileserver B soll von den LANs A bis C, aber nicht vom Internet erreichbar sein
  Fileserver C soll nur von LAN A und C erreichbar sein.
  Konfiguriere alle ACLs so, dass keine weiteren Dienste möglich sind!!
Teste die Einstellungen
Speichere die Konfiguration
dokumentiere die Einstellungen und Testergebnisse

## Slide 5: Hinweise zur Dokumentation
Erstelle entsprechende Befehlslisten, mit denen die Router konfiguriert werden. Unterteile diese in Grund, Interface, Routing und ACL Konfiguration.
Erstelle Textdateien aus den entsprechenden show Befehlen
Erstelle Textdateien aus den Bildschirmausgaben der Testbefehle
Führe eine möglichst lückenlose Dokumentation bzw. Test durch!!
Erkläre in kurzen Sätzen die Konfigurationen.